# 技术规格参数表

| 1、车厢尺寸(长X宽X高)mm（外径） | （2000-2200）X（1150-1250）X（1200-1400） |
| --- | --- |
| 2、载重量 kg | ≥1000 |
| 3、车厢内实际有效容积m³（内径） | 厢内实际有效容积≥2.4 m³ |
| 4、时速 km/h | ≤30 |
| 5、续航里程km | ≥50km |
| 6、电池容量 ah★ | 不低于100ah铅酸蓄电池，6节 |
| 7、标准电压 V | 72 |
| 8、行走电机功率 w★ | （免维护无刷电机）≥2000W |
| 9、液压电机功率w | ≥900W |
| 10、液压油泵噪音 | 噪音应在可接受范围内不得过高，≤100db |
| 11、车厢起升时间s | ≤13 |
| 12、车厢下降时间s | ≤13 |
| 13、翻桶起升时间s（空桶） | ≤12 |
| 14、翻桶下降时间s（空桶） | ≤10 |
| 15、轮胎尺寸（前轮、后轮） | 400-12 450-12 |
| 16、前悬挂 | 内外簧油压伸缩管式前减震器 |
| 17、前转向结构 | 方向轴套管直径不低于70 mm管壁厚不低于 4 mm套管 |
| 18、车厢材质结构 | 左右侧板采用≥1.7mm花纹钢板，前后门采用≥1.7mm厚花纹钢板。底部采用不锈钢底板底厚度≥1.5mm三方5公分折边密封焊接，尾部向上倾斜20°以上确保污水不漏。 |
| 19、密封方式 | 车厢必须有盖后门装有密封胶条 |
| 20、电控系统 | 采用72v-36/3000W大功率驱动控制器带矢量自动修复功能。 |
| 21、控制行走方式 | 按钮式 |
| 22、驾驶方式 | 方向把式 |
| 23、刹车系统 | 车辆采用误操作报警系统 |
| 24、辅助刹车 | 采用轿车式钢制金属拉线 |
| 25、制动方式 | 液压鼓式 |
| 26、驾驶室材质 | 钢制结构，安全驾驶室采用模具冲压成型冷板材质，双前一体化嵌入式组合大灯，整体式塑料仪表工作台，带雨刮器，警示灯。 |
| 27、前大灯 | 一体式组合大灯含LED方向灯、近光灯带透镜。 |
| 28、仪表 | 机械式显示仪表。 |
| 29、驾驶室结构 | 整体可拆卸式驾驶室后半部带包围，A柱顶棚均为双层焊制加固结构 |
| 30、车厢门、厢盖 | 后门往翻桶器对面一侧270°打开，翻桶器一侧设有侧上门，车厢后半部有箱盖，箱盖采用不低于0.8mm镀锌板。上盖开启方式为翻桶器一侧单边上开式，厢门采用上下双调节式锁扣。 |
| 31、线束总成线排线方式 | 高低压双线路：高压不低于8平方,低压不低于1平方 |
| 32、驱动桥 | 采用载重无链条一体化带高低速式后桥：不低于290mm大直径刹车鼓，不低于30mm加粗半轴，不低于80mm半轴轴管,液压鼓式刹车，高档速度≤30km/h。 |
| 33、油管布局方式 | 翻桶器轨道上采用钢制高压油管并用专用管夹固定 |
| 34、挂桶器限位方式 | 挂桶器下落到底应有缓冲胶垫。 |
| 35、液压控制阀 | 采用双联一体机械控制阀：举升车厢、挂桶都采用2路自动回流阀。 |
| 36、液压控制阀控制方式 | 液压阀与动力单元联动同步工作。 |
| 37、翻桶轨道材料和结构 | 主轨道为不低于8号槽钢，轨道顶部采用分叉Y型不低于4mm厚钢板式轨道。 |
| 38、翻桶装置固定方式 | 挂桶轨道固定在车厢上，吊桶和翻桶机构和车厢采用分体连接的方式。 |
| 39、翻桶装置 | 上置式双油缸，配合吊拉式双大臂。翻桶角度大于130°确保垃圾清倒干净。 |
| 40、挂桶拉杆 | 为活动可调节式 |
| 41、挂桶吊臂 | 采用双吊臂厚度≥8mm |
| 42、翻桶机构 | 旋转大轴直径为不低于38mm实芯轴，大轴支撑压盖为为不低于45号钢、压盖内配有尼龙衬套。 |
| 43、液压动力单元 | 采用60V直流串励电机与油泵一体化连接 |
| 44、车架材质 | 大梁采用不低于8号槽钢 |
| 45、最大爬坡度 | ≥15° |
| 46、电池组摆放方式 | 翻桶器对向顺列式左边平衡配重式摆放 |
| 47、油缸类型配置 | 翻桶器双作用单行程双油缸，车厢举升双作用单行程底端固定油缸 |
| 48、倒车喇叭 | 采用可控式倒车语音提示系统 |
| 49、倒车影像 | 防止倒车碰撞到人与物 |
| 50、半轴结构 | 半轴为不可拆卸轮胎的情况下可单独拆卸半轴。 |
| 51、翻桶吊杆 | 有防变形保护装置。 |